Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2a do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP11/I/2020

ZADANIE 1: Aparat immunochemiczny (zestaw) – 1 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA APARATU IMMUNOCHEMICZNEGO (ZESTAW)

| Lp | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymogi ogólne |  |  |
|  | Producent/kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Typ/Model urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2020 | Tak |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Analizator musi pracować w formie „próbka po próbce” ,batch oraz musi posiadać opcje wprowadzania próbek Citowych | TAK |  |
|  | Metoda Analizy Chemiluminescencji Flash CLIA | TAK |  |
|  | Analizator musi posiadać opcję oznaczania próbek poprzez kody kreskowe lub musi posiadacie opcję ręcznego wprowadzania oznaczeń | TAK |  |
|  | Analizator musi posiadać opcję statyczną oraz opcją graficzną zgodnie z wykresami LEVY JENNIGSA oraz opracowywał reguły zgodnie z regułami Westgard | TAK |  |
|  | Analizator musi posiadać możliwość zgrania urządzenia wraz z systemem LIS dokumentacji. | TAK |  |
|  | Było : Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) Winno być : Detekcja skrzepu | TAK |  |
|  | Było : Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora Winno być : Możliwość załadowania do 9 kaset odczynnikowych jednocześnie | TAK |  |
|  | Było: System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O Winno być : Możliwość załadowania do 40 probówek jednocześnie | TAK |  |
|  | Było : Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, Winno być: Możliwość programowania paneli dot. badań | TAK |  |
|  | Parametry punktowane |  |  |
|  | analizator z opcją statyczną oraz opcją graficzną zgodnie z wykresami LEVY JENNIGSA oraz opracowywał reguły zgodnie z regułami Westgard . Parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Analizator dostarczony w komplecie UPS . Parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Analizator posiada możłiwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i testów refleks . Parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Termin dostawy maksymalnie do 28.12.2020 r. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 5 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |
|  | Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa i techniczna (paszport techniczny) (dołączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną wymienioną w Dzienniku Urzędowym UE) (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h | Tak |  |
|  | Naprawy gwarancyjne wyposażenia medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających warsztatu Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |
|  | Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) | Podac |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..........................                                                                                                                                                                                             ...........................................................................

data                                                                                                                                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy